ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GPT-3000LN

Объектив

Длина	:	150мм

Диаметр объектива	:	45мм (Дальномер: 50мм)

Увеличение	:	30(

Изображение	:	Прямое

Поле зрения	:	1o30'

Разрешающая способность	:	2.8"

Наименьшее расстояние фокусирования	:	1,3м

Подсветка сетки нитей	:	Присутствует

Измерение расстояний

Диапазон измерений

Безотражательный режим (цель: белая поверхность)

| Модель | Внешние условия: слабая освещенность и отсутствие солнечных бликов на цели |
| --- | --- |
| GPT-3002N GPT-3003N GPT-3005N GPT-3007N | От 1,5 до 250 м |
| Режим LN | До 1200 м. |

По призме

|  |  | Атмосферные условия |
| --- | --- | --- |
|  |  | Условия 1 |
| GPT-3002 |  |  |
| GPT-3003 GPT-3005 GPT-3007 | 1 призма | 3000м |

Условия 1:	Слабая дымка с видимостью примерно 20км, умеренно солнечно, легкая рефракция и турбулентность

Точность измерений

Безотражательный режим (по диффузно-отражающей поверхности)

От 1,5м до 25м		:	±10мм СКО

Свыше 25 метров	:	±5мм СКО)

По призме		:	±(3мм + 2ppm) СКО

D: Измеряемое расстояние (мм)

Класс лазера для измерения расстояний	:	Класс 1 (стандарт МЭК, Издание 825)

Класс I (стандарт FDA/BHR 21 CFR 1040)

Дискретность отсчетов

Режим точных измерений	:	1мм / 0,2мм

Режим грубых измерений	:	10мм / 1мм

Режим слежения		:	10мм

Отображение измерений на экране	:	12 цифр : макс. знач. на экране 99999999.9999

Интервал измерений

Режим точных измерений	:	1мм		:1,2 сек. (первоначально 3 сек.)

0,2мм		:3,0 сек. (первоначально 4 сек.)

Режим грубых измерений	:	10мм		:0,5 сек. (первоначально 2,5 сек.)

1мм		:0,5 сек. (первоначально 2,5 сек.)

Режим слежения		:	0,3сек. (первоначально 2,5 сек.)

(Первоначальный период измерений зависит от внешних атмосферных условий и длины измеряемого расстояния ).

Диапазон поправки за атмосферу	:	от –999,9 ppm до +999,9 ppm , шаг 0,1 ppm

Диапазон поправки за постоянную призмы	:	от –99,9 мм до +99,9 мм , шаг 0,1 мм

Коэффициент пересчета м/фт	:	1 метр = 3,2808398501 фута

Рабочий диапазон температуры воздуха	:	от -20°C до +50(C

Электронное измерение углов

Отсчетная система			:	Абсолютное считывание

Система определения:

Гор. Угол:

GPT-3002N/3003N/3005N		:	2 стороны

GPT-3007N			:	1 сторона

Вертикальный угол		:	1 сторона

GPT-3002N			:	2 стороны

GPT-3003N/3005N/3007N		:	1 сторона

Дискретность

GPT-3002N/3003N/3005N	:	5" / 1"

GPT-3007N	:	10" / 5"

Точность (стандартное отклонение по DIN 18723)

GPT-3002N	:	2" (0,6 мгон )

GPT-3003N	:	3" (1 мгон )

GPT-3005N	:	5" (1,5 мгон )

GPT-3007N	:	7" (2 мгон )

Период измерений		:	менее 0,3 сек.

Диаметр круга			:	71мм

Поправка за наклон (Автоматический ввод)

Датчик наклона

GPT-3002N/3003N/3005N		:	Автокомпенсатор вертикальных и горизонтальных углов

GPT-3007N			:	Автокомпенсатор вертикальных углов

Тип датчика			:	Жидкостный

Диапазон работы			:	±3'

Точность компенсации			:	1" (0,1 мгон)

Другие характеристики

Высота инструмента			:	176 мм, съемный трегер

(Высота от основания трегера до центра зрительной трубы)

Чувствительность уровней

Круглый уровень		:	10'/2 мм

Цилиндрический уровень

GPT-3002N/3003N/3005N		:	30"/2 мм

GPT-3007N			:	40”/2 мм

Зрительная труба оптического отвеса

Увеличение			:	3(

Диапазон фокусировки		:	от 0,5м до бесконечности

Изображение			:	Прямое

Угол поля зрения		:	5o

Лазерный целеуказатель

Лазерный генератор		:	L.D. (видимый луч)

Длина волны			:	690 нм

Мощность излучения		:	1mW (максимум)

Класс изделия 			:	Класс 2 (стандарт МЭК, Издание 825)

:	Класс II (стандарт FDA/BHR 21 CFR 1040)

Лазерный отвес (только для приборов с лазерным отвесом)

Лазерный генератор		:	L.D. (видимый луч)

Длина волны			:	633 нм

Мощность излучения		:	1mW (максимум)

Класс изделия 			:	Класс 2 (стандарт МЭК, Издание 825)

:	Класс II (стандарт FDA/BHR 21 CFR 1040)

Размеры					:	336(высота)(184(ширина)(174(длина) мм

Вес

Инструмент
		(с батареей питания)		:	5,3кг

(без батареи питания)		:	5,0кг

Транспортировочный ящик	:	3,4кг

Защита от воды			:	IP66 (с батареей питания BT-52QA)

(Согласно стандарту 60529 МЭК)

Рабочая температура			:	от -20oC до +50oC

# Text boxes

Призма

Модель