| Технические характеристики GPT-3100N |
| --- |
| Зрительная труба |  |
| Длина | 150 мм |
| Диаметр объектива | 45 мм |
| Увеличение | 30 x |
| Изображение | Прямое |
| Угол поля зрения | 1°30' |
| Разрешающая способность | 3 " |
| Наименьшее расстояние фокусирования | 1.3 м |
| Измерение расстояний |  |
| Условия | Легкий туман, видимость около 20 км, умеренно солнечно, легкая рефракция |
| Диапазон измеряемых расстояний |  |
| без отражателя | Поверхность - белая стена 1.5-350 |
| по одной призме | 3000 м |
| Точность измерения |  |
| без отражателя | ±(3мм + 2ppm) |
| по одной призме | ±(2мм+2ppm) |
| Дискретность отсчетов |  |
| Точный режим | 1мм/0.2мм |
| Грубый режим | 10мм/1мм |
| Режим слежения | 10 мм |
| Отображение результата | 12 цифр: ±99999999.9999 мм |
| Интервал измерений |  |
| Точный режим (до 1мм) | 1.2 с (начально 3 с) |
| Точный режим (до 0.2мм) | 3 с (начально 4 с) |
| Грубый режим | 0.7 с (начально 3 с) |
| Режим слежения | 0.3 с (начально 2.5 с) |
| Поправка за атмосферу | от -999.9ppm до +999.9ppm (шаг 0.1ppm) |
| Постоянная отражателя | от -99.9мм до +99.9мм (шаг 0.1мм) |
| Измерение углов |  |
| Метод определения отсчета | Абсолютное считывание |
| Дискретность отсчетов | 1/5 ("/") * |
| Точность | 2",5",7" * |
| Панель управления |  |
| Экран | Графический, с подсветкой и подогревом |
| Количество | 2 * |
| Клавиатура | 24 клавиши |
| I/O порты | RS-232C |
| Память |  |
| Внутренняя память | 24 000 точек съемки |
| Компенсатор |  |
| Датчик | 2-осевой * |
| Тип | Жидкостный |
| Диапазон работы | ±3' |
| Точность | 1 " |
| Чувствительность уровней |  |
| Цилиндрический | 30 "/2мм |
| Круглый | 10'/2мм |
| Другие характеристики |  |
| Лазерный отвес |  |
| Створоуказатель | Есть |
| Класс лазера для измерния расстояний | Класс 1M |
| Оптический отвес |  |
| Увеличение | 3 x |
| Диапазон фокусирования | от 0.5 м до бесконечности |
| Изображение | Прямое |
| Угол поля зрения | 5° (диаметр 114мм на 1.3м) |
| Внешние условия эксплуатации |  |
| Пыле-влагозащищенность | IP66 (защита от пыли и ливня) |
| Рабочая температура | от -20°С до +50°C (-30°С по заказу, модель Сибирь) |
| Батарея питания |  |
| Модель | BT-52QA |
| Выходное напряжение | 7.2 В |
| Емкость | 2.7 аЧ |
| Период работы при +20?С (углы и расстояния) | 5 ч |
| Период работы при +20?С (только углы) | 45 ч |
| Вес | 0.3 кг |
| Зарядное устройство |  |
| Модель | BC-27CR |
| Период зарядки | 1.8 ч |
| Период разрядки | 8 ч |
| Рабочие температуры | от +10°C до +40°C |

*-зависит от модели прибора. GPT-3107N – один дисплей, компенсатор по оси Х.