ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GPT-6000

Объектив

Длина	:	150мм

Линза объектива	:	45мм (Дальномер: 50мм)

Увеличение	:	30(

Изображение	:	Прямое

Поле зрения	:	1o30'

Разрешающая способность	:	2.5"

Наименьшее расстояние фокусирования	:	1,3м

Подсветка сетки нитей	:	Имеется

Измерение расстояний

Дальность измерений

Безотражательный режим (цель: белая стена)

Внешние условия

Слабая освещенность и отсутствие солнечных бликов на цели

От 3 до 150 м

По призме

| Призма | Атмосферные условия |
| --- | --- |
|  | Условия 1 |
| Мини призма | 2000м |
| 1 призма | 7000м |

Условия 1:	Слабая дымка с видимостью примерно 20км, умеренный солнечный свет, слабая тепловая турбулентность.

Точность измерений

Безотражательный режим

От 3м до 25м		:	±10мм

Свыше 25 метров	:	±(5мм+2мм/км)

По призме		:	±(3мм + 2мм/км)

Дискретность отсчетов

Режим точных измерений	:	1мм / 0,2мм

Режим грубых измерений	:	10мм / 1мм

Режим слежения		:	10мм

Отображение измерений на экране	:	11 цифр : макс. знач. на экране 9999999.9999

Период измерений

Режим точных измерений	:	1мм		:1,2 сек. (первоначально 3 сек.)

0,2мм		:3,0 сек. (первоначально 4 сек.)

Режим грубых измерений	:	10мм		:0,5 сек. (первоначально 2,5 сек.)

1мм		:0,5 сек. (первоначально 2,5 сек.)

Режим слежения		:	0,3сек. (первоначально 2,5 сек.)

(Первоначальный период измерений зависит от внешних атмосферных условий. )

Диапазон поправки за атмосферу	:	от –999,9 ppm до +999,9 ppm , шаг 0,1 ppm

Диапазон поправки за постоянную призмы	:	от –99,9 мм до +99,9 мм , шаг 0,1 мм

Коэффициент пересчета м/фт	:	1 метр = 3,2808398501 фута (международного)

Рабочий диапазон температуры воздуха	:	от -20°C до +50(C

Электронное измерение углов

Отсчетная система			:	Абсолютное считывание

Система определения:

Горизонтальный угол		:	2 стороны

Вертикальный угол		:	2 стороны

Дискретность

GPT-6001/6001С	:	1” / 0,5”

GPT-6002/6002С	:	5" / 1"

GPT-6003/6003С	:	5" / 1"

GPT-6005/6005С	:	5" / 1"

Точность (стандартное отклонение по DIN 18723)

GPT-6001/6001С	:	1"(0,3 мгон )

GPT-6002/6002С	:	2"(0,6 мгон )

GPT-6003/6003С	:	3"(1,0 мгон )

GPT-6005/6005С	:	5"(1,5 мгон )

Диаметр круга			:	71мм

Поправка за наклон (Автоматический ввод)

Датчик наклона			:	Автокомпенсатор вертикальных и горизонтальных углов

Тип датчика			:	Жидкостный

Диапазон работы			:	±4'

Точность компенсации			:	1"

Программный блок

Операционная система			:	MS-DOS Ver. 3.22

Внутренняя память

Системная память	:	1” / 0,5”

Основная память	:	5" / 1"

Память данных	:	5" / 1"

Программная память	:	5" / 1"

Память для 
прикладных программ	:	5" / 1"

Часы, календарь			:	Имеются

Другие характеристики

Высота инструмента			:	182 мм, съемный трегер

(Высота от основания трегера до центра зрительной трубы)

Чувствительность уровней

Круглый уровень		:	10'/2 мм

Цилиндрический уровень		:	30"/2 мм

Зрительная труба оптического отвеса

Увеличение			:	3(

Диапазон фокусировки		:	от 0,5м до бесконечности

Изображение			:	Прямое

Угол поля зрения		:	4o

Лазерный отвес (только для приборов с лазерным отвесом)

Лазерный генератор		:	L.D. (видимый луч)

Длина волны			:	633 нм

Мощность излучения		:	1mW (максимум)

Класс изделия 			:	Лазерное изделие Класса 2 (II)

Размеры

GPT-6000С	:	343(высота)(230(ширина)(178(длина) мм

GPT-6000	:	343(высота)(230(ширина)(178(длина) мм

Вес

Инструмент (с батареей питания)

GPT-6000С	:	6,0кг

GPT-6000	:	5,9кг

Транспортировочный кейс	:	3,7кг

Ресурс прочности

Пыле- и влагозащищенность

GPT-6000С	:	IP54 (на основе Стандарта IEC60529)

GPT-6000	:	IP65 (на основе Стандарта IEC60529)