ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GTS-100N
Объектив

Длина : 150мм

Диаметр объектива : 45мм (дальномера: 50мм)

Увеличение : 30×

Изображение : Прямое

Угол поля зрения : 1°30'

Разрешающая способность зрительной трубы : 3"

Наименьшее расстояние визирования : 1,3м

Подсветка сетки нитей : Присутствует

Измерение расстояний

Дальность измерений

| Модель | Призма | Атмосферные условия |
| --- | --- | --- |
|  |  | Условия 1 | Условия 2 |
|  | Мини | 900м | - |
| GTS-102N | 1 призма | 2000м | 2300м |
|  | 3 призмы | 2700м | 3100м |
|  | 9 призм | 3400м | 4000м |
|  | Мини | 900м | - |
| GTS-105N | 1 призма | 2000м | 2300м |
|  | 3 призмы | 2700м | 3100м |
|  | 9 призм | 3400м | 4000м |

Условия 1: Слабая дымка с видимостью примерно 20км, умеренный солнечный свет, слабая тепловая турбулентность. Условия 2: Отсутствие дымки, видимость около 40 км, облачная погода при отсутствии тепловой турбулентности.

СКО измерения расстояний

| : | (2 + 2 х 10-6 х D) мм; |
| --- | --- |
| : | где D – измеренное расстояние в миллиметрах |
| Дискретность отсчетов |  |
| Режим точных измерений | : | 1мм или 0,2мм |
| Режим грубых измерений | : | 10мм или 1мм |
| Режим слежения | : | 10мм |
| Отображение измерений на экране | : | 11цифр: максимальное значение на экране |
|  |  | ±9999999,9999м |
| Период измерений |  |  |
| Режим точных измерений | : | 1мм: 1,2сек. (первоначально 4сек.) |
|  |  | 0,2мм: 2,8сек. (первоначально 5сек.) |
| Режим грубых измерений | : | 0,7сек. (первоначально 3сек.) |
| Режим слежения | : | 0,4сек. (первоначально 3сек.) |
|  |  | Первоначальный период измерений зависит от |
|  |  | внешних атмосферных условий и точности |
|  |  | наведения на призму |
| Диапазон поправки за атмосферу | : | от –999,9ppm до +999,9ppm, шаг 0,1ppm |
| Диапазон поправки за постоянную | : | от –99,9 мм до +99,9 мм, шаг 0,1 мм |
| призмы |  |  |
| Коэффициент пересчета м/фт | : | 1 метр = 3,2808398501 фута (международный |
|  |  | фут) |
|  |  | 1 метр = 3,2808333333 фута (фут США) |

Электронное измерение углов

Отсчетная система : Датчик штриховой кодировки
Система определения отсчета:

Горизонтальный угол
: 2 стороны
: 1 сторона

Вертикальный угол : 1 сторона
Дискретность : 5" / 1" (1мгон / 0,2мгон)

СКО измерения углов (стандартное отклонение по DIN 18723) 
 GTS-102N : 3’’ (1мгон) 
 GTS-105N : 5’’ (1,5мгон)

Период измерений : Менее чем 0,3сек
Диаметр круга : 71мм
Поправка за наклон инструмента (автоматический ввод)

Датчик наклона : Автокомпенсатор вертикальных углов
Тип датчика : Жидкостный
Диапазон работы : ± 3' 
Погрешность компенсации : 1"

Другие характеристики

Высота инструмента : 176мм, съемный трегер

Высота от основания трегера до визирной оси

Цена деления уровней: 
Круглый уровень : 10'/2 мм
Цилиндрический уровень : 30"/2 мм

Оптический отвес
Увеличение :3×
Диапазон фокусировки : от 0,5м до бесконечности
Изображение : Прямое
Угол поля зрения :5°

Вес
Инструмент
 (с батареей) : 4,9кг
 (без батареи) : 4,6кг
Транспортировочный ящик : 3,4кг

Диапазон рабочих температур : от -20°C до +50°C

Защита от воды : IP54 (с батареей питания BT-G1)