# ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ GTS-210

Объектив

Длина	:	153мм

Линза объектива	:	40мм (дальномер:40мм)

Увеличение	:	26(

Изображение	:	Прямое

Поле зрения	:	1(30'

Разрешающая способность	:	3"

Наименьшее расстояние

фокусирования	:	0,9м

Подсветка сетки нитей	:	Имеется

Измерение расстояний

Дальность измерений

|  |  | Атмосферные условия |
| --- | --- | --- |
|  |  | Условия 1 | Условия 2 |
|  | Мини | 550м | ---- |
| GTS-211D | 1 призма | 1100м | 1200м |
|  | 3 призмы | 1600м | 1800м |
|  | Мини | 450м | ---- |
| GTS-212 | 1 призма | 900м | 1000м |
|  | 3 призмы | 1200м | 1400м |
|  | Мини | 300м | ---- |
| GTS-213 | 1 призма | 600м | 700м |
|  | 3 призмы | 900м | 1000м |

Условия 1:	Слабая дымка с видимостью примерно 20км, умеренный солнечный свет, слабая тепловая турбулентность.

Условия 2:	Отсутствие дымки, видимость около 40 км, облачная погода при отсутствии тепловой турбулентности.

Точность измерений

| GTS-211D |  | ( (3мм + 2мм/км) СКО |
| --- | --- | --- |
| GTS-212 |  | ( (3мм + 5мм/км) СКО (от -10(С до +50(С) |
|  |  | ( (5мм + 5мм/км) СКО (от -20(С до -10(С) |
| GTS-213 |  | ( (5мм + 5мм/км) СКО |

Дискретность отсчетов

| Режим точных измерений |  | 1мм |
| --- | --- | --- |
| Режим грубых измерений |  | 10мм или 1мм |
| Режим слежения |  | 10мм |
| Отображение измерений на экране |  | 9цифр: макс. значение на экране (999999,999м |

Период измерений

| Режим точных измерений |  | 2,5сек. (первоначально 4,5сек.) |
| --- | --- | --- |
| Режим грубых измерений |  | 0,5сек. (первоначально 3сек.) |
| Режим слежения |  | 0,3сек. (первоначально 2,5сек.) (Поправка за наклон инструмента и поправка за рефракцию и кривизну Земли: ВЫКЛ) от 0,4 до 0,5 сек. (Поправка за наклон инструмента и поправка за рефракцию и кривизну Земли: ВКЛ) |
| Диапазон поправки за атмосферу |  | от –99ppm до +99ppm, шаг 1ppm |
| Диапазон поправки за постоянную призмы |  | от –99 мм до +99 мм, шаг 1 мм |
| Коэффициент пересчета м/фт |  | 1 метр = 3,2808398501 фута |
| Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха |  | от -20°C до +50(C (по заказу от -30°C до +50(C) |

Электронное измерение углов

| Отсчетная система | : | Датчик штриховой кодировки |
| --- | --- | --- |
| Система определения: |  |  |
|  | Горизонтальный угол |  |  |
|  | GTS-211D | : | 2 стороны |
|  | GTS-212 | : | 1 сторона |
|  | GTS-213 | : | 1 сторона |
|  | Вертикальный угол | : | 1 сторона |
| Дискретность |  |  |
|  | GTS-211D | : | 5’’ / 1’’ (1мгон / 0,2мгон) |
|  | GTS-212 | : | 5’’ / 1’’ (1мгон / 0,2мгон) |
|  | GTS-213 | : | 10’’ / 5’’ (2мгон / 1мгон) |
| Точность (стандартное отклонение по DIN 18723) |
|  | GTS-211D | : | 5’’ (1,5мгон) |
|  | GTS-212 | : | 6’’ (1,8мгон) |
|  | GTS-213 | : | 10’’ (3мгон) |
| Период измерений | : | Менее чем 0,3сек |
| Диаметр круга | : | 71мм |

Поправка за наклон (автоматический ввод)

| Датчик наклона | GTS-211D | : | Автокомпенсатор вертикальных и горизонтальных углов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GTS-212 | : | Автокомпенсатор вертикальных углов |
|  | GTS-213 | : | Автокомпенсатор вертикальных углов |
| Тип датчика | : | Жидкостный |
| Диапазон работы | : | ( 3' |
| Точность компенсации | : | 1" |

Другие характеристики

| Защита от воды | : | IPX 6 |
| --- | --- | --- |
| Высота инструмента | : | 176мм, съемный трегер |
|  |  | Высота от основания трегера до центра зрительной трубы |
| Чувствительность уровней |
|  | Круглый уровень | : | 10'/2 мм |
|  | Цилиндрический уровень | GTS-211D | : | 30"/2 мм |
|  |  | GTS-212 | : | 40"/2 мм |
|  |  | GTS-213 | : | 40"/2 мм |
|  Зрительная труба оптического отвеса |
|  | Увеличение | : | 3( |
|  | Диапазон фокусировки | : | от 0,5м до бесконечности |
|  | Изображение | : | Прямое |
|  | Угол поля зрения | : | 5( (114мм ( /1,3м) |
| Размеры |
|  | (с ручкой для переноса) | : | 343(высота)(184(ширина)(152(длина) мм |
|  | (без ручки для переноса) | : | 289(высота)(184(ширина)(152(длина) мм |
| Вес |
|  | Инструмент |  |  |
|  | (с ручкой для переноса и батареей) | : | 4,9кг |

# Text boxes

Модель

Призма