# ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ GTS-230

Объектив

Длина	:	150мм

Диаметр объектива	:	45мм (дальномера: 50мм)

Увеличение	:	30(

Изображение	:	Прямое

Угол поля зрения	:	1(30'

Предел разрешения зрит. трубы	:	2,5"

Наименьшее расстояние

визирования	:	1,3м

Подсветка сетки нитей	:	Имеется

#### Измерение расстояний

Дальность измерений

|  |  | Атмосферные условия |
| --- | --- | --- |
|  |  | Условия 1 | Условия 2 |
|  | Мини | 1000м | - |
| GTS-233 | 1 призма | 3000м | 3500м |
| GTS-235 | 3 призмы | 4000м | 4700м |
| GTS-236 | 9 призм | 5000м | 5800м |
|  | Мини | 900м | - |
| GTS-239 | 1 призма | 2000м | 2300м |
|  | 3 призмы | 2700м | 3100м |
|  | 9 призм | 3400м | 4000м |

Условия 1:	Слабая дымка с видимостью примерно 20км, умеренный солнечный свет, слабая тепловая турбулентность.

Условия 2:	Отсутствие дымки, видимость около 40 км, облачная погода при отсутствии тепловой турбулентности.

| Допускаемое СКО измерений GTS-233/225/226 GTS-239 | : : | (2 + 2 х 10-6 х D) мм; (3 + 3 х 10-6 х D) мм, где D – измеренное расстояние в миллиметрах |
| --- | --- | --- |

Дискретность отсчетов

| Режим точных измерений | : | 1мм или 0,2мм |
| --- | --- | --- |
| Режим грубых измерений | : | 10мм или 1мм |
| Режим слежения | : | 10мм |

| Отображение измерений на экране | : | 11цифр: максимальное значение на экране (9999999,9999м |
| --- | --- | --- |

Период измерений

| Режим точных измерений | : | 1мм: 1,2сек. (первоначально 4сек.) 0,2мм: 2,8сек. (первоначально 5сек.) |
| --- | --- | --- |
| Режим грубых измерений | : | 0,7сек. (первоначально 3сек.) |
| Режим слежения | : | 0,4сек. (первоначально 3сек.) Первоначальный период измерений зависит от внешних атмосферных условий |
| Диапазон поправки за атмосферу | : | от –999,9ppm до +999,9ppm, шаг 0,1ppm |
| Диапазон поправки за постоянную призмы | : | от –99,9 мм до +99,9 мм, шаг 0,1 мм |
| Коэффициент пересчета м/фт | : | 1 метр = 3,2808398501 фута (международный фут) 1 метр = 3,2808333333 фута (фут США) |

Электронное измерение углов

| Отсчетная система | : | Датчик штриховой кодировки |
| --- | --- | --- |
| Система определения отсчета: |  |  |
|  | Горизонтальный угол GTS-233/225 GTS-236/229 | : : | 2 стороны 1 сторона |
|  | Вертикальный угол | : | 1 сторона |
| Дискретность GTS-233/225/226 GTS-239 | : : | 5" / 1" (1мгон / 0,2мгон) 10” / 5” (2мгон / 1мгон) |

| Допускаемое СКО измерения (стандартное отклонение по DIN 18723) |
| --- |
|  | GTS-233 | : | 3’’ (1мгон) |
|  | GTS-235 | : | 5’’ (1,5мгон) |
|  | GTS-236 GTS-239 | : : | 6’’ (1,8мгон) 9’’ (2,7мгон) |
| Период измерений | : | Менее чем 0,3сек |
| Диаметр круга | : | 71мм |

Поправка за наклон инструмента (автоматический ввод)

| Датчик наклона | GTS-233/225/226 GTS-239 | : : | Автокомпенсатор вертикальных и горизонтальных углов Автокомпенсатор вертикальных углов |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип датчика | : | Жидкостный |
| Диапазон работы | : | ( 3' |
| Погрешность компенсации | : | 1" |

Другие характеристики

| Высота инструмента | : | 176мм, съемный трегер |
| --- | --- | --- |
|  |  | Высота от основания трегера до центра зрительной трубы |

| Цена деления уровней: |
| --- |
|  | Круглый уровень | : | 10'/2 мм |
|  | Цилиндрический уровень GTS-233/225 GTS-236/229 | : : | 30"/2 мм 40"/2 мм |
| Оптический отвес |
|  | Увеличение | : | 3( |
|  | Диапазон фокусировки | : | от 0,5м до бесконечности |
|  | Изображение | : | Прямое |
|  | Угол поля зрения | : | 5( |
| Лазерный отвес (только для приборов с лазерным отвесом) |
|  | Тип источника | : | Полупроводниковый светодиод (видимый лазер) |
|  | Длина волны | : | 633нм |
|  | Выходная мощность | : | 1мВт |
|  | Класс лазерного устройства | : | КЛАСС 2 (II) |
| Размеры | : | 336(высота)(184(ширина)(150(длина) мм |
| Вес |
|  | Инструмент |  |  |
|  | (с батареей) | : | 4,9кг |
|  | (без батареи) | : | 4,6кг |
|  | Транспортировочный ящик | : | 3,2кг |
| Диапазон рабочих температур | : | от -20°C до +50(C (по заказу от -30°C до +50(C) |
| Защита от воды | : | IP66 (с батареей питания BT-52QА) |
| * в серии тахеометров 230N расширенная клавиатура, увеличенная память и дополнительные программы. |

# Text boxes

Модель

Призма