Технические характеристики тахеометра GeoMax ZTS600

| Параметры | ZTS602LR | ZTS603LR | ZTS605LR | ZTS603SR | ZT605SR | ZTS603 | ZTS605 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метод считывания углов | абсолютный |
| Дискретность отсчетов | 1`` |
| Точность угловых измерений | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Увеличение зрительной трубы | 30x |
| Угловое поле объектива | 1˚30`` |
| Минимальное расстояние фокусировки | 1м |
| Тип компенсатора | Двухосевой, автоматический |
| Диапазон работы компенсатора | ±4` |
| Погрешность работы компенсатора | 0.5`` | 1.0`` | 1.5`` | 1.0`` | 1.5`` | 1.0`` | 1.5`` |
| Дальность измерения по призме | 3500м |
| Дальность измерения без отражателя | 250-350м | 200-250м | -------- |
| Точность измерений по призме | ±2mm+2ppm | ±5mm+2ppm |
| Время измерения | 0,8-2,4 сек |
| Память | 10000 точек |
| Интерфейсный выход | RS232 |
| Дисплей | Восьмистрочная ЖК матрица |
| Клавиатура | Буквенно-цифровая |
| Отвес (центрир) | Лазерный |
| Рабочая температура | -20˚С…+50˚С(вариант Polar -30˚C) |
| Пыле-влаго защищенность | IP54 |
| Вес | 5,4кг (с батареей и трегером) |
| Батарея | 6V, 4200mAh |