Технические характеристики тахеометра Nikon Nivo: 
- Тахеометры Nikon Nivo доступны в моделях с 2”, 3” и 5” в соответствии с угловой точностью. Nivo2.M Nivo3.M Nivo5.M
Измерение расстояния
- Дальность измерений
- Без отражателя 300 м
- Отражающая пленка 270 м-300 м
- 1 призма 2.М 3000 м; 3.М и 5.М 5000 м
- Точность измерений
- Без отражателя ±(3+2 ppm x D)
- 1 призма 2.М ±(2+2 ppm x D) ±(3+2 ppm x D)
- Время измерения (точно/нормально)
- Без отражателя 2.М 2,1 / 1,2 сек.; 3.М и 5.М 1,8 / 1,0 сек.
- 1 призма 2.М 1,6 / 0,8 сек.; 3.М и 5.М 1,5 / 0,8 сек.
- Минимальный отсчет (точно/нормально) 1 мм / 10 мм
- Измерение угла
- Угловая точность 2" 3" 5"
- Метод определения отсчета Абсолютное считывание 
- Датчик ГК и ВК 2.М два диаметрально противоположных; 3.М и 5.М один
- Минимальный отсчет 1" / 5" / 10"
- Зрительная труба
- Длина 125 мм
- Изображение Прямое
- Увеличение 30х
- Эффективный диаметр объектива 2.М 40 мм; 3.М и 5.М 45 мм
- Диаметр объектива 2.М 45 мм; 3.М и 5.М 50 мм
- Угол поля зрения 1°20'
- Разрешающая способность 3"
- Минимальное фокусное расстояние 1,5 м
- Целеуказатель Коаксиальный, красный
- Компенсатор
- Тип Двухосевой
- Метод Жидкостно-электрический
-Диапазон ±3,5'
- Коммуникации
- Порты 1 x RS-232C
- Bluetooth Опционально
- Питание
- Батарея Две внутренних Li-ion, 3,8 В, 5200мАч
- Время работы 19 ч. (непрерывные измерения расстояний и углов)
- 57 ч. (измерения расстояний и углов каждые 30 сек)
- 62 ч. (непрерывные измерения углов) 10 ч. (непрерывные измерения расстояний и углов)
- 26 ч. (измерения расстояний и углов каждые 30 сек)
- 31 ч. (непрерывные измерения углов)
- Время зарядки 4 часа
- Общие характеристики
- Точность круглого уровня 10'/2 мм
- Увеличение оптического центрира 3x
- Дисплей 1 Графический LCD, 128x64, с подсветкой
- Дисплей 2 Опционально Нет
- Лазерный центрир Опционально, 4 уровня яркости
- Память 10000 строк
- Размеры 149 мм x 145 мм x 306 мм
- Масса прибора 3,9 кг
- Масса кейса 2,3 кг
- Диапазон рабочих температур от -20 до +50°C
- Пыле- влагозащита IP66

Производитель Nikon (Япония)