Технические характеристики тахеометра South NTS-365R:
Угловые измерения
- точность измерения углов                                                           5" или 2"
- метод измерений                                                   Абсолютное  считывание углов

- метод отсчитывания по горизонтальному лимбу           двухсторонний
- метод отсчитывания по вертикальному лимбу               двухсторонний
Зрительная труба
- изображение -                                                                                прямое
- увеличение                                                                                        30 x
- диаметр объектива                                                             45 мм (DTM 50 мм)
- разрешающая способность                                                             3"
- угол поля зрения                                                                            1° 30'
- минимальное расстояние визирования 1 м
- лазерный целеуказатель
Измерения расстояний (в хороших погодных условиях)
- точность по призме                                                   2 мм+2 мм на 1 км < 1.2 сек
- точность без отражателя                                                 5 мм+2 мм < 1.2 сек
- трекинг                                                                                 5 мм+2 мм < 0.5 сек
- без отражателя                                                                             до 300 м
- до однопризменного отражателя                                              5000 м
- минимальный отсчёт                                                                     0,1 мм
- единицы измерения                                                              футы или метры
Лазер
- видимый, красный
- лазерное пятно                                                   7 x 14 мм/20м, 10 x 20мм/50м
- тип дальномера                                                                  совмещённый
- лазерный целеуказатель 
Дисплей
- двусторонний русифицированный, 6-ти строчный
- максимум на дисплее                                                          999999.999 м
Хранение данных
- внутренняя память 17,000 точек и возможность использования sd - карты
- температура C или F, авто-корреция
- атмосферное давление                                     hPa/mmH/inHg, авто-корреция
- поправка за кривизну земли и рефракцию                    K=0.14/0.20/0
- постоянная отражателя 0 мм/30 мм, авто-корреция
Чувствительность уровней
- цилиндрического                                                                     30"/2 мм
- круглого                                                                                        8’/2 мм
Компенсатор двух-осевой
- жидкостной
- диапазон работы компенсатора                                              ±3’
- разрешение                                                                                    1"

Оптический отвес
- изображение                                                                           прямое
- увеличение                                                                                 3 х
- диапазон фокусировки                                        0.5 м - бесконечность
- лазерный отвес (опционально)
Влаго и пылезащита
- повышенная,                                                                            IP 65
Физические характеристики
- usb - порт для передачи данных
- слот расширения под SD-карту
- аккумулятор Ni-H (для 6В), перезаряжаемый, 7-10 ч зарядка
- питание 6В постоянного тока
- время работы                                                                           8 ч
- диапазон рабочих температур                                     -20C - +50С
- трегер отсоединяемый                                                       WILD
- становой винт                                                                          5/8"
- габариты                                                                       160 x 150 x 330 мм
- вес                                                                                             5.2 кг
Программное обеспечение
- станция с известными координатами
- обратная засечка
- полярный способ
специальные программы
- определение высоты объекта (REM)
- разбивочные работы (MLM)
- вычисление площади
- измерения относительно базиса
- программы трассирования (Road Disign)
Тип формата данных
- Topcon GTS-7
- поддерживает прямой обмен данными с CREDO_DAT версии 3,12 и выше
Производство - SOUTH (КНР)