ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Trimble Focus 5

• точность угловых измерений 5"; 
• автоматический компенсатор двухосевой ± 6'(± 100мгон); 
• точность измерения расстояний: 
- по призме ±(3 mm + 3 ppm); 
- в быстром режиме ±(8 мм + 3 ppm); 
- слежение ±(10 mm + 3 ppm); 
- без отражателя cвыше 200м ±(5 мм + 3 ppm) 
• минимальное измеряемое расстояние до призмы и до отражающей поверхности 2м; 
• дальность измерения: 
- по призме: 
а) 1 призма 2500 м; 
б) 1 призма в режиме Long Range 5500 м (макс); 
в) 3 призмы 3500 м; 
г) 3 призмы в режиме Long Range 5500 м (макс) 
- по отражающей пленке: 
а) плёнка 20 мм 180 м; 
б) пленка 20 мм в режиме Long Range 800 м; 
в) плёнка 60 мм 360 м; 
г) пленка 60мм в режиме Long Range 1600 м 
- в режиме DR: 
а) Kodak Grey Card (18% отражения) > 200 м; 
б) Kodak Grey Card (90% отражения) > 600 м 
- бетонная поверхность 200 - 300 м; 
- деревянные сооружения 150 – 300 м; 
- металлические конструкции 150 – 200 м; 
- светлый камень 150 – 250 м; 
- темный камень 100 – 150 м 
• время измерений: 
- по призме: 
а) стандартно 3 сек; 
б) в быстром режиме 3 сек; 
в) слежение 0.4 сек 
- в режиме DR: 
а) стандартно 3 - 7 сек; 
б) в быстром режиме 3 - 7 сек; 
в) слежение 0.4 сек 
• источник оптического излучения импульсный лазерный диод 870 нм, класс излучения 1; 
• атмосферная поправка от –60 до 195 ppm непрерывно; 
• горизонтирование инструмента: 
- электронный 2-осевой уровень на ЖК дисплее 6'(2 мгон); 
- круглый уровень на трегере 8'/2мм 
• система наведения С сервоприводом, с бесконечным точным наведением; 
• память встроенная более 10 000 точек; 
• подсветка сетки нитей переменная (15 уровней); 
• центрирование: 
- система центрирования 3-pin; 
- оптический центрир в трегере 
• оптический центрир в треггере увеличение/Минимальное расстояние фокусирования 2,4х/от 0.5 м; 
• зрительная труба: 
- увеличение 26x; 
- высота оси вращения 205 мм; 
- апертура 40 мм; 
- поле зрения 2.6 м на 100 м; 
- наименьшее расстояние фокусирования 1.7 м до бесконечности 
• клавиатура: 
- панель управления Focus CU; 
- съемная панель цифровая, алфавитно-цифровая 
• экран панель управления Focus CU 33 клавиши, ЖК, 4 строки х20 символов, с подсветкой; 
• управление инструментом SP Recon цветной сенсорный дисплей, ОС Windows Mobile, память 128 Мб, полевое ПО SP Field Surveyo; 
• расходимость пучка: 
- по горизонтали 0.4 мрад (4 см/100 м); 
- по вертикали 0.8 мрад (8 см/100 м) 
• рабочая температура –20°C до +50°C; 
• источники питания: 
- внутренняя батарея перезаряжаемая NiMH батарея 12 В, 1.8 Ач; 
- внешняя батарея перезаряжаемая NiMH батареи, 12 В, 3.8 – 11.4 Ач 
• масса: 
- инструмент с панелью Focus CU 6.4 кг; 
- трегер 0.7 кг; 
- внутренняя батарея 0.4 кг 
• высота оси вращения 205 мм.