## Технические характеристики Trimble M3

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Точность угловых измерений | 3" 5" |
| Автоматический компенсатор | двухосевой компенсатор ±3' |
| Точность измерения расстояний | по призме ±(2+2 мм/км × D) мм1 по пленке ±(3+2 мм/км × D) мм2 в режиме DR ±(3+2 мм/км × D) мм2 |
| Минимальное измеряемое расстояние | 1.5 м |
| Дальность измерения (в стандартных условиях4) | По призме: с 1 призмой - 3000 м с отражающей пленкой 5 х 5см - 70 м В режиме DR: Карта Kodak Grey Card (отражательная способность 90%) - 300 м |
| Время измерений 3 | По призме: в стандартном режиме - 1,5 с в режиме слежения - 0,8 с В режиме DR: в стандартном режиме - 1,8 с в режиме слежения - 1,0 с |
| Атмосферная поправка | задание температуры и давления вручную |
| Горизонтирование | цилиндрический уровень 30"/2 мм,круглый уровень 10'/2 мм |
| Закрепительные и наводящие винты | соосные смежные, с ручками-зажимами |
| Центрирование | система центрирования - Trimble 3-pin оптический центрир - прямой увеличение - 3× минимальное расстояние фокусирования 0,5 м |
| Зрительная труба | увеличение - 33× апертура - 45 мм угол поля зрения - 1°20" минимальное расстояние фокусирования - 1,5 м |
| Условия окружающей среды | рабочая температура - от –20 ºC до +50 ºC защита от пыли и влаги - IP56 |
| Дисплей . | графический ЖК (128x64) со светодиодной подсветкой |
| Клавиатура | 25 клавиш, буквенно-цифровая (по типу сотового телефона) |
| Дополнительная вторая клавиатура | имеется комплект для модернизации |
| Источник питания | внутренняя батарея - перезаряжаемая Ni-MH батарея 7,2 В, 3,8 Ач время работы5 - около 8 часов |
| Масса | 5,0 кг без батареи |
| Размеры | размеры (инструмент) (ДxШxВ) - 173 мм × 168 мм × 347 мм высота оси вращения - 181,5 мм |
| Объем памяти | 10000 строк данных |
| Ввод/вывод данных | RS232, скорость передачи в бодах до 38400 бит/с, форматы данных: M5 и Nikon |

1) ±(2+3 мм/км × D) мм, от –20 °C до –10 °C, от +40 °C до +50 °C
2) ±(3+3 мм/км × D) мм, от –20 °C до –10 °C, от +40 °C до +50 °C
3) время измерения зависит от расстояния и условий измерения. Первоначальное измерение может потребовать больше времени.
4) нет тумана, видимость свыше 40 км.
5) характеристика срока службы батареи для 25 ºC. Время работы может быть меньше, если батарея не новая.

## Комплектация